Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Советская, 27А, к.124, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000,

р/с: 3012166801013(бел.руб.), р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369,

Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17, факс:+375 20 57 47.

Коммерческое предложение

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке

# Выдвижные роторные культиваторы FS Rinieri (Италия)

Приствольная фреза - это незаменимый механизм для обработки почвы в  приствольной зоне садов и виноградников.

Активная обработка почвы в непосредственной близости от растений на достаточную глубину позволяет также существенно уменьшить количество грызунов, причем в данном случае приствольная фреза является единственным приемлемым решением.

В отличие от выдвигающихся секций, привод данной фрезы осуществляется от вала отбора мощности трактора, без необходимости подключения к гидравлической системе.

При работе трактор размещается в междурядье таким образом, чтобы продольная ось ряда проходила посередине щупа.

Чувствительный щуп способен вовремя задействовать гидравлическую систему агрегата и изменить направление рабочего органа, после чего вернуть его обратно.

Приствольная фреза фирмы Rinieri S.R.L. имеет прочную стальную конструкцию для работы в самых тяжелых условиях.

FS – Выдвижные роторные культиваторы доступны в 8 модификациях, чтобы удовлетворить разные требования к рыхлению рядов. Все модели культиваторов оснащены с настраиваемым по высоте  роторным агрегатом с пружинным амортизатором для смягчения сильных ударов. Роторный агрегат также имеет муфту безопасности в приводе.  Все модели доступны с гидравлически регулируемым наклоном роторного агрегата.

Оснащен : Гидравлически регулируемый наклон роторного агрегата -  гидравлическое масло – карданный вал – 2 запасных зуба.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код | Модель | Величина сдвига, см | Ширина захвата, см | Ширина ряда | Мощность трактора, лс | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мин, см | Макс, см |  |  |
| 60110M | FS 220 | 220 | 70 | 350 | 600 | 40 | 380 |
| 60111M | FS 220 | 235 | 85 | 350 | 600 | 40 | 390 |

Цена:

60110М FS220- 597 474 рос. руб. НДС 0%.

60111М FS220 – 606 737 рос. руб. НДС 0%.

По доставке: рекомендуем транспортную компанию КИТ (филиалы во всех крупных городах России, перевозит сборные грузы).

Срок поставки: 5 недель после получения предоплаты.

С уважением,

Директор ООО «ТранзитКомплектация»

Рубин М,В.

+3 75 29 126 82 17

+3 75 33 618 99 49