Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Советская, 27А, к.124, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000,

р/с: 3012166801013(бел.руб.), р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369,

Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17, факс:+375 20 57 47.

Коммерческое предложение

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке

# Прицеп ПУС-15

Прицеп универсальный сельскохозяйственный ПУС-15 с клапаном.

Прицеп универсальный сельскохозяйственный ПУС-15 предназначен для круглогодичной транспортировки и механизированной разгрузки навоза, компоста, опилок, щепы, гравия, а также сезонной транспортировки и разгрузки травяного, кукурузного силоса, кукурузного зерна, сахарной, кормовой и столовой свеклы, снега.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Тип | Полуприцепной |
| 2. Грузоподъёмность, т., не более | 15 |
| 3. Вместимость кузова, м3, не менее | 30 |
| 4. Агрегатирование, класс трактора | 3÷5 |
| 5. Скорость перевозки груза, км/ч, не более | 40 |
| 6. Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 7. Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 8600 2500 3700 |
| 8. Погрузочная высота, мм., не более | 2800 |
| 9. Масса, кг., не более | 5800 |
| Цена: 1 324 295 рос. руб. с НДС 0%. |  |

# Прицеп универсальный сельскохозяйственный ПУС-15 с разбрасывателем.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Тип | Полуприцепной |
| 2. Грузоподъёмность, т., не более | 15 |
| 3. Вместимость кузова, м3, не менее | 30 |
| 4. Агрегатирование, класс трактора | 3÷5 |
| 5. Скорость перевозки груза, км/ч, не более | 40 |
| 6. Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 7. Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 8600 2500 3700 |
| 8. Погрузочная высота, мм., не более | 2800 |
| 9. Масса, кг., не более | 6400 |
| 10. Время разгрузки, мин. | 2 |
| Требования для адаптера разбрасывателя твёрдых органических удобрений |
| 11. Рабочая ширина захвата, м | 11,5 |
| 12. Диапазон доз внесения, т/га | от 20 до 60 |
| 13. Трудоёмкость перевода прицепа на другую дозу внесения, чел. ч/ч, не более | 0,08 |
| 14. Количество разбрасывающих дисков, шт. | 2 |
| 15. Неравномерность распределения удобрений по рабочей ширине захвата, %, не более |  |

# Цена:2 237 605 рос. руб. НДС 0%.

# Стоимость адаптера: 837 236 рос. руб. НДС 0%.

С уважением,

Директор ООО «ТранзитКомплектация»

Рубин М,В.

+3 75 29 126 82 17

+3 75 33 618 99 49